PTZ kamera SONY BRC 300p PAL

PTZ SD kamera používaná cca 5 let. Plně funkční.

Technická specifikace kamery:

Snímací čip

Tři 1 / 4,7 typu IT Advanced HAD CCD (3x), 1070000 pixelů (brutto)

CCD efektivních pixelů

Režim 4: 3 960 (H) x 720 (V), 16: 9 režim 1152 (H) x 648 (V)

Počet efektivních pixelů

NTSC 768 (H) x 494 (V), PAL 752 (H) x 582 (V)

Systémy signálu

NTSC / PAL

Horizontální rozlišení

4: 3 Režim 600 TV řádků

Sync systémy

interní / externí

Objektiv

12x optický zoom, 48x digitální zoom s

Ohnisková vzdálenost

f = 3,6 až 43,2 mm (F1.6 až F2.8)

Horizontální úhel záběru

Režim 4: 3 3.3 (Tele konec) na 37,8 stupňů (Wide end), 16: 9 režim 4.0 (Tele konec) na 45,4 stupňů (Wide end)

Minimální vzdálenost objektu

300 mm (Wide konec), 800 mm (Tele end)

Pan / Tilt úhel

-170 až 170 stupňů (Pan), od -30 do +90 ° (Tilt)

Rychlost Pan / Tilt

0,25 až 60 ° / s (Pan / Tilt)

Minimální osvětlení

7 lx při F1,6

S / N poměr

50 dB

Rychlost závěrky

NTSC 1/10000 na 1/4 s, PAL 1/10000 na 1/3 s

Zisk

Auto / Manual (-3 až 18 dB, 3 dB) přepínatelný

Vyvážení bílé

Auto, Indoor, Outdoor, Jeden stisk WB, Manual

Přednastavené polohy

6 poloh

Analogový výstup

VBS (BNC), Y / C (4pin Mini DIN)

Ovládání kamery

rozhraní RS-232C (VISCA protokol) / RS-422 (VISCA protokol)

Kompenzace protisvětla

On / Off

Provozní teplota

0 až 40 stupňů (32 až 104 ° F)

Skladovací teplota

-20 až 60 stupňů (-4 až 140 ° F)

Příkon

DC 12 V

Spotřeba energie

21,6 W (bez volitelné karty)

Rozměry

(Š x D x H) 180 x 205 x 211 mm (7 1/8 x 8 1/8 x 8 3/8 palce)

Hmotnost

2,7 kg (5 lb 15 oz)

Dodávané příslušenství

Síťový adaptér (1), dálkový ovladač IR (1), Terminál konektor (1), AC adaptér kabel (1)

Ovládací panel RM-BR 300

Ovládací panel ovládá všechna nastavení kamery , včetně funkce Pan / Tilt / Zoom , vyvážení bílé, clona, ​​zisk , přizpůsobení barev závěrky a poloh.